Пневматический пистолет для очистки Z-020

Инструкция по обслуживанию Z-020: Чтобы продлить жизнь и использование Вашего Пневматического пистолета для чистки, следуйте этим простым советам по обслуживанию. Безопасность на первом месте! Используйте соответствующую защиту для глаз и лица.

1. Избегайте чрезмерного давления воздуха; чрезмерное давление воздуха выше 9 бар  может вызвать преждевременное изнашивание конуса и трубки.

2. Предварительно пропылесосьте и удалите большое количество грязи и мусора прежде, чем начать процесс очистки.

3. Не оставляйте пистолет на полу, отключите его, если не используете.

4. Поверните клапан жидкости в  горизонтальное положение после использования, чтобы из наконечника не капала жидкость.

5. Закрепите пистолет, затянув банку и крышку,  не сорвав резьбу.

6. Содержите конус пистолета в чистоте, для этого часто  снимайте конус и тщательно его прополаскивайте

7. Работайте в хорошо проветриваемых помещениях, не используйте в закрытых помещениях.

Вот легкий способ содержать в чистоте конус и трубу. В ведро мыльной воды помещают конус на 5-7 см  и включают несколько раз спусковой механизм,  наконечник очистится.

Проблема:                                                         Способ устранения неисправности:

| Наконечник не колеблется | Проверьте давление воздуха. Возможно оно низкое. Мин. 6 бар |
| --- | --- |
| Наконечник медленно двигается | Проверьте утяжеленную трубку на предмет загрязнения, проверить клапан регулировки |
| Наконечник протекает | Поверните клапан жидкости в горизонтальное положение, если не используете пистолет |
| Инструмент не подаёт жидкость | Проверьте передающую трубку внутри резервуара на предмет загрязнений и жидкости |
| Инструмент поставляет воздух и не поставляет жидкость | Узкую трубу прополоскать в мыльной воде |

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Надевайте соответствующую защиту для органов слуха и глаз. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Не превышайте давления 8  бар.  Не использовать совместно с   кислотными, огнеопасными или горючими продуктами; ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ для ИНСТРУМЕНТА ЦИКЛОН .’ Не направляйте инструмент для очистки на лицо или тело. ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

ПОДАЧА ВОЗДУХА: Автомобильный инструмент для очистки Циклон для постоянной оптимальной работы требует минимального давления воздуха 6-7,5 бар. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 8 бар.!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Постоянная подача воздуха может измениться в зависимости от размера компрессора и нагрузки. Всегда проверяйте, чтобы резервуар и воздухопровод были без нефтяного и водного загрязнения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Всегда следуйте рекомендациям изготовителя.

Очистка ткани.

1. Удалите крупные загрязнения и пропылесосьте область, которая будет очищаться.

2. Поверните клапан воздуха и жидкости в  вертикальное положение, для подачи моющего раствора.

3. Держите носик инструмента на расстоянии 3-5 см от очищаемой области. Полностью отпустите спусковой механизм, совершая нахлестывающие движения по области, которая будет очищена.

4. Затем поверните клапан в положение вниз, для использования только воздуха и сухую область.

Очистка приборной панели и твердых поверхностей.

1. Рекомендуемое давление воздуха в 6-7,5 бар.

2. Поверните жидкий клапан в прямое вертикальное положение, и, совершая нахлестывающие движения, распылите область, которая будет очищена.

3. Оставьте очищающий раствор на поверхности 10-15 секунд.

4. Далее очищайте воздухом, повернув клапан в горизонтальное положение, осушая поверхность нахлестывающим движением,  одновременно вытирая мягким полотенцем. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Не оставляйте пистолет на полу, отключите его, если не используете.

- Поверните клапан жидкости в  горизонтальное положение после использования, чтобы из наконечника не капала жидкость.

- Затяните крышку резервуара, для того чтобы избежать ослабления конструкции пистолета.

- Содержите конус пистолета в чистоте, снимайте конус и часто его прополаскивайте.

*** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ *** “После КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Погрузите носик пистолета на 5-7 см в ведро мыльной воды и несколько раз нажмите на спусковой механизм, для того чтобы удалить грязь, застрявшую в  конусе, во избежание преждевременного изнашивания инструмента.

Допуски по составам для применения:  Рекомендовано -    MEHRZWECKREINIGER, POL STAR, MULTI STAR, FELGENBLITZ, FELGENREINIGER K viskos, от Koch Chemie GmbH.

Внимание:  Запрещается использовать составы, в которые входят хлорсодержащие компоненты.